## Slide 1
AI CAR 第三次展示
汇报人：
陈洁婷 薛畅
苏吉雅 张倩
姚林丽

## Slide 2
01 / 硬件问题解决
02 / 小车语音识别功能
03 / 小车图像识别功能
目录
CONTENTS
04 / 小组分工
05 / 项目总结

## Slide 3
小车语音识别的功能目标
小车功能以及实现算法一览图
图像识别功能
方向标识的识别
语音识别功能
物体定位识别
人体骨骼关键点检测
CNN卷积神经网络
使用OPENCV的 DNN模块
Python的xception库
说话人识别
语音口令识别
环境音判别
网格搜索法+k折交叉验证
百度语音识别API
SVM支持向量机
双向LSTM循环神经网络
GMM高斯混合模型
EM算法 + BIC信息准则

## Slide 4
硬件问题解决
1
PART ONE

## Slide 5
解决电脑蓝牙与小车蓝牙的连接问题
import serial
ser = serial.Serial('COM4', 9600, timeout=0.5)
//打开串口COM4，设置波特率
data = ‘1’
ser.write(data.encode()) //从串口写数据
st=ser.readline() //从串口读数据
电脑蓝牙配对小车蓝牙，出现虚拟串口
调用python语言pyserial模块，pyserial模块封装了对串口的访问,支持二进制传输

## Slide 6
小车舵机
点击添加相关标题文字
ADD RELATED TITLE WORDS
解决其它硬件问题
小车蓝牙
小车电机

## Slide 7
小车语音识别功能
2
PART TWO

## Slide 8
功能 1
功能 2
小车语音识别的功能目标
语音口令控制小车行驶
小车能识别主人的语音
实现技术：语音识别
语音口令：共5个
“前进”“后退”“左转”“右转”“停车”
实现技术：SVM支持向量机分类，声纹识别
功能 3
小车根据环境音作出反应
实现技术：1)SVM支持向量机分类
2)RNN循环神经网络分类

## Slide 9
小车语音识别的功能目标
实现功能2—说话人识别
GMM高斯混合模型

## Slide 10
小车语音识别的功能目标
实现功能2—说话人识别
GMM高斯混合模型
BIC贝叶斯信息准则确定核数
损失函数收敛
确定参数及隐含变量
E step 期望步
参数初始化
M step 最大化步

## Slide 11
小车语音识别的功能目标
实现功能2—说话人识别
对每个数字的不同音频加窗分帧、提取MFCC特征
以帧为单位投入GMM中进行训练调参，每位说话人得到一个GMM模型
对于测试音频，也以帧为单位代入模型中，计算一帧属于某个数字的概率，根据概率事件的乘法原理，将每一帧算出的概率相乘，得到这段音频属于某个数字的概率
对三个说话人重复这样的操作，比较选择出测试音频得到最大概率时对应的说话人，即可得到预测值。

## Slide 12
实现功能3—小车根据环境音作出反应
功能描述
模拟小车在道路上自动驾驶，根据收到的不同环境声音来做出相应的反应，来更好实现智能行驶。为了增加趣味性，设置5类环境音。
雨声
5类环境音
小车检测到雨声减速行驶
做花式动作
汽车鸣笛声
靠右行驶让道
警笛声
立刻停车
小羊叫声
加速行驶
宝宝哭声

## Slide 13
小车语音识别的功能目标
实现功能3—小车根据环境音作出反应
ESC50数据集
取5种类别声音
每种类别含40个
5s wav文件
数据集
https://doi.org/10.7910/DVN/YDEPUT

## Slide 14
小车语音识别的功能目标
实现功能3—小车根据环境音作出反应
以25ms的帧长\10ms的帧移分帧，加汉明窗
利用python工具包pyaudioanaly及opensmile软件进行了特征提取
抽取特征向量
（1）短时过零率
（2）短时能量
（3）短时能量熵
（4）谱熵
（5）带宽
（6）子带能量比
（7）频谱质心
（8）13维MFCC特征（12维+energy）
（9）13维chroma特征
（12维+标准方差）
（10）频谱延展度
（11）频谱通量
（12）频谱滚降点

## Slide 15
小车语音识别的功能目标
实现功能3—SVM模型训练
支持向量机训练流程图
测试流程图

## Slide 16
小车语音识别的功能目标
实现功能3—SVM模型训练
支持向量机的重要超参数
惩罚系数C：C越小，容错度越大
gamma：
当模型为非线性时，需要将数据投影到高维变成线性可分，gamma就与投影的过程有关，它的值越小，每个样本的影响范围越大，“街道”边界将更平滑。
核函数kernel：
常见的核有线性核函数linear、高斯径向函数rbf、多项式函数poly。一般来说我们选择线性核函数，但当数据本身不服从线性规律时， 不能强行使用线性核函数，需要使用rbf或poly进行实验。

## Slide 17
小车语音识别的功能目标
实现功能3—SVM模型训练
采用sklearn库的svm模块实现该算法

## Slide 18
小车语音识别的功能目标
实现功能3—SVM模型训练
测试结果

## Slide 19
小车语音识别的功能目标
实现功能3—SVM模型训练
调参
选择rbf核函数
确定最优参数如下
kernel=rbf C=10 gamma=0.1

## Slide 20
小车语音识别的功能目标
实现功能3—RNN模型训练
RNN循环神经网络
RNN，就是一个单元结构重复使用，是一个序列到序列的模型。在标准RNN中，这个重复的结构模块只有一个非常简单的结构，例如一个tanh层。

## Slide 21
小车语音识别的功能目标
实现功能3—RNN模型训练
LSTM网络（long short term memory）
LSTM 同样是这样的结构，但是重复的模块拥有一个不同的结构。不同于单一神经网络层，这里是有四个，以一种非常特殊的方式进行交互。LSTM通过三个这样的本结构来实现信息的保护和控制。这三个门分别输入门、遗忘门和输出门。

## Slide 22
小车语音识别的功能目标
实现功能3—RNN模型训练
双向LSTM模型
双向LSTM，同时利用历史和未来的信息。
A 参与正向计算， A' 参与反向计算。
最终的输出值 y 取决于 A 和 A'：

## Slide 23
小车语音识别的功能目标
实现功能3—模型训练
利用keras深度模型框架搭建模型，具体信息如下：
实现功能3—RNN模型训练

## Slide 24
小车语音识别的功能目标
实现功能3—模型训练
训练13轮之后，得到模型训练结果，准确率为0.6375：
loss: 0.8116 - acc: 0.7000 - val_loss: 0.9919 - val_acc: 0.6375
训练时，测试集和训练集的损失函数的值变化如右图：
实现功能3—RNN模型训练

## Slide 25
小车图像识别功能
3
PART THREE

## Slide 26
小车语音识别的功能目标
实现功能4—动作指令识别
Google xception keras 深度学习框架
识别人体骨骼点
动作识别
发送指令

## Slide 27
小车语音识别的功能目标
实现功能4—动作指令识别
效果展示

## Slide 28
小车语音识别的功能目标
实现功能4—动作指令识别

## Slide 29
小车语音识别的功能目标
实现功能4—动作指令识别

## Slide 30
小车语音识别的功能目标
实现功能5—物体识别ios app
效果展示

## Slide 31
功能6—DNN模型图像识别
基本原理：
通过之前实现的DroidCam软件捕获手机摄像头图像，我们用程序对图像进行截取，将获取的图像调入训练好的模型，根据模型解读图像信息，生成相应的小车行进指令，通过蓝牙串口发送指令，控制小车行进
障碍识别定位
图片指令识别

## Slide 32
原理
功能6—DNN模型障碍识别定位
我们使用OpenCV的dnn模块，利用预先训练过的模型，实现物体识别。

## Slide 33
功能6—DNN模型图像识别
我们用小车在行进过程中捕获的图片来进行识别

## Slide 34
功能6—DNN模型图像识别
当小车遇见瓶子时，执行之前烧录给小车的Avoid函数，让小车避过这个瓶子
MobileNet 网络结构

## Slide 35
功能7—CNN卷积神经网络—图片指令识别
卷积神经网络（Convolution Neural Network， CNN）是一种特殊类型的前向神经网络，普遍适用于图像识别、语音识别等领域，是为识别二维物体而特殊设计的多层网络结构。
4个卷积层
及对应的池化层
3个全连接层

## Slide 36
功能7—CNN卷积神经网络

## Slide 37
功能7—CNN卷积神经网络
重点：
根据小车行驶速度调整程序获取图片并进行处理的时间
考虑小车的行驶过程中的网络延迟及处理时间延迟等问题

## Slide 38
小组分工
4
PART ONE

## Slide 39
小组分工
小组分工
姚林丽
陈洁婷
实现了电脑传送数据给小车蓝牙串口；
所有代码的整合；python的并发控制；
说话人识别部分的GMM实现；
在图像识别方面，实现了人体骨骼关键点检测；制作了一个识别物体的APP
薛 畅
用RNN神经网络模型训练数据；制作PPT
前端python录音的实现
张 倩
手机蓝牙通信、数据集采集、基于支持向量机的音频场景识别、参数调优、语音识别api调用
苏吉雅
1
2
3
4
5
在图像识别方面实现了定位识别障碍物；用CNN网络实现了对方向标识的识别

## Slide 40
实验总结
5
PART ONE

## Slide 41
小车语音识别的功能目标
实验总结
在本项目中，我们通过自己搭建小车，熟练地运用了ardunio平台，在实践中学习了很多实用的软件和硬件，还尝试了做APP。
在探索小车的功能中，我们思路广泛，从基础功能开始一步一步实现。在深度学习方面，我们主要从图像识别和语音识别两个领域切入，从GMM模型开始训练，到SVM支持向量机的应用和RNN神经网络的搭建，自己动手将课堂知识运用于实践，更深刻地理解了人工智能，也实现了小车很多有趣的功能。
在项目中，我们小组五个人分工明确，协作愉快，在互相交流和探讨中互相学习到很多知识。